| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Τσιστοπούλου 5 50300 Σιάτιστα Τηλέφωνο: 2465350140 FAX: 2465350152 |
| --- |
| Αριθμός Μελέτης: 18/2020 | Προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ του δΗΜΟΥ βοϊου |

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
| Γ.1. | Όλες οι εκτεθειμένες επιφάνειες να είναι στρογγυλεμένες, ώστε να μην υπάρχουν αιχμηρά άκρα. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.2. | Τα μεταλλικά μέρη θα πρέπει να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες. Τα μέταλλα που παράγουν τοξικά οξείδια (σκουριά) επιβάλλεται να έχουν μη τοξική επικάλυψη. Τα μεταλλικά μη ανοξείδωτα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού θα είναι από χάλυβα θερμογαλβανισμένο ή βαμμένα ηλεκτροστατικά. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.3. | Τα ξύλινα μέρη θα πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε να αποφεύγεται το λίμνασμα των νερών και να εξασφαλίζεται όσον το δυνατό η αποστράγγιση τους. Επίσης η ξυλεία που χρησιμοποιείται θα πρέπει να αποτρέπει τη δημιουργία ακίδων και να αποφεύγεται τελείως ο εμποτισμός με τοξικά υγρά. Θα πρέπει να είναι στρογγυλεμένα χωρίς ακμές και επικίνδυνα σημεία. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.4. | Τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται για την συνδεσμολογία του εξοπλισμού θα κατασκευάζονται από ανοξείδωτα ή γαλβανισμένα μέταλλα. Θα έχουν μεγάλη αντοχή στη διάβρωση και στις καιρικές συνθήκες. Για την επιλογή των διαστάσεων και των διατομών των στοιχείων σύνδεσης λαμβάνονται υπ’ όψιν τα φορτία που ασκούνται σε κάθε περίπτωση. Όπου απαιτείται θα χρησιμοποιούνται προστατευτικά καλύμματα για βίδες και οπές (τάπες). | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.5. | Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα και μεταλλικά στοιχεία του εξοπλισμού να είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση μη τοξικά και μη αναφλέξιμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΕΕ. Δεν θα περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Τα βερνίκια και τα χρώματα θα είναι κατάλληλα και ασφαλή ακόμη και για παιδιά. Η διαδικασία χρωματισμού των ξύλινων στοιχείων του εξοπλισμού θα γίνεται με ηλεκτροστατική βαφή δίνοντας μεγάλη διάρκεια ζωής στην βαφή. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία θα βάφονται με πολυεστερικές βαφές πούδρας δύο στρώσεων. Τα ξύλα θα εμβαπτίζονται σε ειδικό συντηρητικό ξύλου για εξωτερική χρήση σε μορφή διαλύματος. Πριν τον εμποτισμό θα έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του ξύλου, δηλαδή θα έχουν συμπληρωθεί οι διαδικασίες κοπής και τρυπήματος. Μετά τον εμποτισμό η ξυλεία θα αποθηκεύεται για τουλάχιστον επτά ημέρες ώστε να επέλθει φυσική ξήρανση και συγκράτηση των συστατικών του διαλύματος. Στην συνέχεια θα γίνεται ο χρωματισμός του ξύλου στην απόχρωση επιλογής και η διαδικασία θα ολοκληρώνεται με εφαρμογή προστατευτικού στρώματος διάφανου βερνικιού. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται για την βαφή θα είναι μη τοξικά, δεν θα περιέχουν βαρέα μέταλλα, θα προστατεύουν από τις υπεριώδεις ακτίνες και θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο EN 927-2. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.6. | Όλες οι βίδες και τα εξαρτήματα σύνδεσης των επιμέρους κομματιών είναι επικαλυμμένα με ειδικά διαμορφωμένες τάπες από πολυπροπυλένιο (ΡΡ). | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.7. | Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής θα υιοθετούνται τα παρακάτω, ή ισοδύναμά τους, εν ισχύ: Σύστημα ISO 9001 για τη διαχείριση ποιότητας, Σύστημα ISO 14001 για την περιβαλλοντική διαχείριση, Σύστημα ISO 18001 για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία. Επιτρέπεται η συμμόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των αναφερόμενων στην παρούσα, υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμα προς τα αναφερόμενα. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.8. | Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού τεχνικά – ενημερωτικά φυλλάδια. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.9. | Θα πρέπει να κατατεθούν όλα τα πιστοποιητικά ποιότητας που αφορούν τα υλικά κατασκευής τους και το εργοστάσιο κατασκευής τους. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.10. | Παγκάκι Ενδεικτικές διαστάσεις: (Μ/Π/Υ): 1600x650x700 mm Το παγκάκι με πλάτη αποτελείται από: Δύο (2) βάσεις στήριξης, Οκτώ (8) ξύλινες δοκούς. Περιγραφή: Το παγκάκι στηρίζεται σε δύο χυτές βάσεις με παραδοσιακό σχέδιο. Πάνω στις βάσεις βιδώνονται οκτώ ξύλα από επικολλητή δοκό τουλ. 68Χ42mm. Η μορφή του καθίσματος είναι διαμορφωμένη σε καμπύλη με ανατομικό σχήμα. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.11. | Τραπεζόπαγκος Ενδεικτικές διαστάσεις τραπεζόπαγκου: (Μ/Π/Υ): 1750x1600x750mm Ο τραπεζόπαγκος αποτελείται από: Μία (1) επιφάνεια πάγκου, Δύο (2) επιφάνειες για κάθισμα, Έναν (1) σκελετό στήριξης. Ο τραπεζόπαγκος θα στηρίζεται σε έναν σκελετό από επικολλητές δοκούς 100Χ45mm σε σχήμα τραπεζίου. Στο πάνω μέρος βιδώνεται επιφάνεια πάγκου από πέντε επικολλητές δοκούς τουλ. 145Χ45mm. Εκατέρωθεν του πάγκου βιδώνονται δύο επιφάνειες για κάθισμα από δύο επικολλητές δοκούς ίδιας διατομής με τον πάγκο. Ο σκελετός ενισχύεται με σιδηροσωλήνες τουλ. Φ40mm για την καλύτερη σταθερότητα της κατασκευής. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.12. | Κάδος μικροαπορριμμάτων Ενδεικτικές διαστάσεις: (Μ/Π/Υ): 720x270x1300 mm Ο κάδος αποτελείται από: Έναν (1) ορθοστάτη με βάσεις στήριξης, Δύο (2) διπλούς κάδους απορριμμάτων. Ο διπλός κάδος στηρίζεται σε έναν ορθοστάτη από σιδηροσωλήνα τουλ. Φ70mm ο οποίος έχει ενσωματωμένες βάσεις στήριξης για τους κάδους. Οι βάσεις στήριξης αποτελούνται από ένα στήριγμα στο πάνω μέρος από σιδηροσωλήνα τουλ. Φ26mm και έλασμα πλάτους τουλ. 30mm διαμορφωμένο σε κυλινδρικό σχήμα και μία κοιλοδοκό τουλ. 20Χ30mm στο κάτω μέρος που στηρίζει το βάρος του κάδου. Κάτω από την κοιλοδοκό τοποθετείται ως αντηρίδα σιδερένια λάμα πλάτους τουλ. 15mm, διαμορφωμένη με διακοσμητικές καμπύλες. Οι κάδοι αποτελούνται από δύο κυλινδρικά δοχεία από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλ. 1,5mm, το ένα τοποθετημένο μέσα στο άλλο. Το εξωτερικό δοχείο είναι σταθεροποιημένο στις βάσεις στήριξης και έχει διάμετρο 275mm και ύψος 430mm. Εντός αυτού του δοχείου τοποθετείται δεύτερο με διάμετρο 250mm και ύψος 390mm, με χερούλια για την εύκολη απομάκρυνση του. Και οι δύο κάδοι φέρουν στο κάτω μέρος οπές για τη διαφυγή των νερών. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.13. | Ζαρτινιέρα Ενδεικτικές διαστάσεις: 120x40x50cm (ΜxΠxΥ). Οι ζαρτινιέρες θα είναι τσιμεντένιες, Α’ ποιότητας, βαρέως τύπου και με εξωτερικό ανάγλυφο σχέδιο που να συμβαδίζει με το παραδοσιακό χαρακτήρα της περιοχής του Δήμου Βοΐου, κατάλληλες για τοποθέτηση σε δημόσιους, κοινόχρηστους, εξωτερικούς χώρους. Το ανάγλυφο σχέδιο και το χρώμα τους θα υποδειχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. | ΝΑΙ |  |  |

………     ../11/2021

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ